PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa zamówienia :

Zabudowa części parterowej budynku Miejskiej Galerii BWA

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg CPV :

45000000-7     Roboty budowlane

45210000-2     Roboty budowlane w zakresie budynków

45215000-7     Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

budowlanych opieki zdrowotnej, społecznej oraz

obiektów użyteczności publicznej

45111100-9     Roboty w zakresie burzenia

45111200-0     Roboty ziemne

45262200-3     Fundamenty

45262000-1     Kanały wewnętrzne

45262300-4     Podłoża i podkłady

45262500-6     Roboty murarskie

45421100-5     Stolarka drzwiowa wewnętrzna

45410000-4     Tynkowanie

45442100-8     Roboty malarskie

45260000-7     Izolacje  przeciwwilgociowe , termiczne

45421000-4     Roboty ślusarskie

45421100-5     Strop podwieszony

45432100-5     Podłogi-posadzki

45321000-3     Elewacja- docieplenie ścian

45233200-1     Zagospodarowanie terenu – utwardzenia

45112700-2     Zagospodarowanie terenu- zieleń

3. Adres wykonania robót :

Bydgoszcz ul. Gdańska 20

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bydgoszcz   85-061 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1.

5. Data opracowania przedmiaru : 05.07.2007r.

6. Autor przedmiaru : T.Czerniawski

SPIS TREŚCI

1. STRONA TYTUŁOWA                                                         str.3-4.

2. PRZEDMIAR    ROBÓT                                                       str.  5.

3. KOSZTORYS  UPROSZCZONY   ŚLEPY                          str. 21.

4. ZESTAWIENIA RMS                                                            str. 28.

* zbiorcze zestawienie robocizny

* zbiorcze zestawienie materiałów

*  zbiorcze zestawienie sprzętu

5. TABELA ELEMENTÓW                                                      str. 33.

6. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT                            str. 35.

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa zamówienia :

Zabudowa części parterowej budynku Miejskiej Galerii BWA

2. Rodzaj robót :

Ogólnobudowlane - inwestycyjne

3. Adres wykonania robót :

Bydgoszcz ul. Gdańska 20

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bydgoszcz   85-061 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1.

5. Data opracowania przedmiaru : 05.07.2007r.

6. Autor przedmiaru : T.Czerniawski

2007-07-05

| Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszcz |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

Kod CPV: 45215000-7

Data Oprac.: 2007-07-05

Nazwa budowy: Zabudowa parteru - I etap

Kod budowy: 45210000-9

Adres budowy: ul. Gdańska 20,  Bydgoszcz

Obiekt:  Galeria Miejska Biura Wystaw Artystycznych

Tytuł / Rodzaj robót: Ogólnobudowlane

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNP 1-01, KNR 4-01W, KNR 00-33, AW, KNR 4-04, KNR 2-31, KNR 2-21, KNR 2-01, KNR 2-02W, KNR 2-02, KNR 2-02U, KNNR 7, KNR 00-11

Waluta: PLN

Przedmiar robót

Zabudowa części parterowej budynku Miejskiej Galerii BWA  etap I

Lokalizacja  Bydgoszcz ul. Gdańska 20

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. STAN ZEROWY Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011306-01-020 | Demontaż balustrad schodówych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych ( p.a. demontaż przęseł ogrodzenia i bram z płaskownika 30x8mm w rozstawie co około 12cm i wysokości około 2,0m ). | szt | 67,00 |
| 2. | wg nakładów rzeczowych KNP 1-010103-0102-034 | Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie | t | 0,40 |
| 3. | wg nakładów rzeczowych KNP 1-010103-0302-034 | Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 50 kg. Dodatek do kol.1 i 2 za przeniesienie na każde dalsze 10 m | t | 0,40 |
| 4. | wg nakładów rzeczowych KNP 1-010103-0104-034 | Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie | t | 0,76 |
| 5. | wg nakładów rzeczowych KNP 1-010103-0304-034 | Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 100 kg. Dodatek do kol.1 i 2 za przeniesienie na każde dalsze 10 m | t | 0,76 |
| 6. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0212-04-060 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm ( fundamenty pod słupki ogrodzenia) | m3 | 1,51 |
| 7. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0212-04-060 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm ( murek betonowy pomiędzy słupami konstrukcji nośnej parteru ) | m3 | 1,33 |
| 8. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0212-02-060 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 | 0,63 |
| 9. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0212-04-060 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm ( podest - wejście do westybul) | m3 | 1,09 |
| 10. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010101-03-050 | Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych( p.a. płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce cem-piaskowej ) | m2 | 137,54 |
| 11. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych ( pomieszczenie szatni ) | m2 | 21,26 |
| 12. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010211-01-050 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach( pom. szatni -wyrównanie powierzchni , usunięcie pozostałości po posadzce z płytek ) | m2 | 18,50 |
| 13. | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Kalkulacja własna -Rozebranie ścianki z płyt gipsowo kartonowych dodatkowo ocieplonej styropianem z jednej strony z tynkiem mineralnym - grubość całkowita ściany - 18cm wys. 3,85m - materiał z demontażu do kontenera ) | m2 | 41,85 |
| 14. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011111-02-050 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych. Ramy metalowe ( rozszklenie ślusarki aluminiowej przed jej demontażem- przegroda pomiędzy pom. 04 a westybul , naświetle,okno.) | m2 | 33,88 |
| 15. | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Kalkulacja własna -Rozebranie rozszklonej konstrukcji przegrody aluminiowej,naświetla i okna ,(materiał do odzysku złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora ) | m2 | 33,88 |
| 16. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310805-03-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej( p.a. kostka betonowa na starym wjeździe do budynku - materiał do dalszego wbudowania ) | m2 | 14,35 |
| 17. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310814-02-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej ( stary wjazd , wygrodzenie trawnika ) | m | 14,20 |
| 18. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210105-01-020 | Wykopanie krzewów w celu przesadzenia ( na trasie nowego wjazdu do budynku ) | szt | 8,00 |
| 19. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-03-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach (p.a. skucie odparzonego lastryka na słupach ) | m2 | 47,12 |
| 20. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-19-060 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km | m3 | 16,11 |
| 21. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-17-060 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km ( p.a. płyta gipsowo-kartonowa, styropian , wełna mineralna) | m3 | 6,49 |
| 22. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji ( przyjęto wywóz na odległość 14km. ) | m3 | 316,40 |
| 23. | wg nakładów rzeczowych (AW) AW4 | Koszty składowania odpadu-gruz betonowy | t | 30,61 |
| 24. | wg nakładów rzeczowych (AW) AW4 | Koszty składowania odpadu-płyta gipsowo-kartonowa,styropian | t | 3,89 |

1.2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010301-02-060 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. ( pom. 04 - wybranie podsypki piaskowej i gruntu po zerwanych płytach chodnikowych ) | m3 | 52,68 |
| 26. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010106-01-060 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniemna odległość do 3 m ( wykopy pod fundamenty ścian zewnętrznych) | m3 | 22,95 |
| 27. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-02-060 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III | m3 | 14,23 |
| 28. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-05-060 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kategorii III ( wywiezienie zbędnego gruntu z budynku ) | m3 | 8,72 |
| 29. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-06-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | m3 | 8,72 |
| 30. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-08-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km-odwiezienie na odległość 14 km. | m3 | 122,08 |
| 31. | wg nakładów rzeczowych (AW) AW4 | Koszty składowania odpadu-ziemi z wykopu | t | 13,95 |

1.3. FUNDAMENTY Kod CPV: 45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-01-060 | Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m. - beton B-15 | m3 | 16,79 |
| 33. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0603-05-050 | Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powłokowej pionowej wykonywana na zimno z gęstych pas emulsyjnych asfaltowych ( p.a dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa DYSPERBIT ) | m2 | 23,00 |
| 34. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0603-06-050 | Każda następna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powłokowej pionowej wykonywana na zimno z gęstych pas emulsyjnych asfaltowych ( p.a. masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa DYSPERBIT ) | m2 | 23,10 |
| 35. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0618-01-050 | Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) | m2 | 7,82 |

2. STAN SUROWY Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2.1. KANAŁY WEWNĘTRZNE Kod CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego- podkład betonowy w kanale ciepłowniczym beton B-10 | m3 | 0,98 |
| 37. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020120-02-050 | Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych,o grubości 1/2 cegły. ( cegła pełna Kl.150, zaprawa cementowa M 7)- kanał co. | m2 | 7,68 |
| 38. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020120-01-050 | Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych,o grubości 1/4 cegły. ( cegła pełna KL.150 , zaprawa cementowa M 7 )- kanał co. | m2 | 7,22 |
| 39. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020701-08-050 | Tynki ścian kanału co. wewnątrz budynku,o wysokości do 50 cm. | m2 | 15,32 |
| 40. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020702-02-050 | Przekrycia kanałów płytami żelbetowymi,prefabrykowanymi o grubości 8 cm,(płyty nadkanałowe prefabrykowane grubości 6-12cm). | m2 | 2,16 |
| 41. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020701-10-040 | Obramowanie z kątownika,kanałów wewnątrz budynku - ( kątownik 45x45x5 ) | m | 30,76 |

2.2. PODŁOŻA -PODKŁADY Kod CPV: 45262300-4 Betonowanie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. - grubość 30cm | m3 | 33,11 |
| 43. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 33,11 |
| 44. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-08-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km ( p.a. dowóz piasku do zasypki z odległości 14km ) | m3 | 463,54 |
| 45. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - beton B-10 gr.15cm | m3 | 16,71 |

2.3. ŚCIANY NADZIEMIA Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020103-01-050 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m,z cegieł budowlanych pełnych Kl.100 ,na zaprawie cementowo-wapiennej marki 4-5 ,o grubości 1 cegły. - wys. 0,50m ponad posadzkę | m2 | 14,63 |
| 47. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020107-01-050 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego,o wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm. ( gazobeton odm. 05 na zaprawie cem-wap. marki M 4-5 ) | m2 | 178,25 |
| 48. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-02-020 | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły,z cegieł pojedynczych,bloczków i pustaków. | szt | 2,00 |
| 49. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych.( otwory drzwiowe -nadproża L-19 o dł.2,70m ) | m | 10,80 |

2.4. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-03-050 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 ( drzwi dwuskrzydłowe ) | m2 | 5,75 |
| 51. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1022-02-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne, dwuskrzydłowe,fabrycznie wykończone obite dołem na wys,. 20cm blach miedzianą gr.1,0mm ( bez wartości drzwi ) | m2 | 5,06 |
| 52. | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Dostawa kompletnych drzwi dwuskrzydłowych drewnianych z ościeżnicą malowanych na biało ( mat) z okuciami i samozamykaczem oraz z cokołem obustronnym z blachy mosiężnej gr.1,0mm na wys. 20cm. | kpl | 1,00 |
| 53. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021204-05-050 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe,dwustronne o powierzchni ponad 2 m2.( p.a. drzwi stalowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI60 , dymoszczelne z kompletnym osprzętem wymiar drzwi w świetle ościeżnicy 2300/2200mm)- UWAGA materiał bez drzwi | m2 | 5,06 |
| 54. | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Dostawa drzwi przeciwpożarowych w/g dokumentacji | kpl | 1,00 |

3. STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3.1. TYNKI WEWNĘTRZNE Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020810-06-050 | Tynki zwykłe III i IV kategorii,ościeży o szerokości 20 cm i powierzchni otworów ponad 3 m2,wykonywane ręcznie. (- kat.III ) | m2 | 0,99 |
| 56. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-1401-050 | Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły pust.cer.jedno miej-2m2 | m2 | 1,09 |
| 57. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020806-01-050 | Tynki zwykłe IV kategorii,ścian i pilastrów,wykonywane ręcznie. | m2 | 232,27 |
| 58. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020810-06-050 | Tynki zwykłe III i IV kategorii,ościeży o szerokości 20 cm i powierzchni otworów ponad 3 m2,wykonywane ręcznie.-( kat. IV ) | m2 | 0,99 |
| 59. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-03-050 | Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. | m2 | 235,07 |

3.2. ROBOTY MALARSKIE Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". | m2 | 233,26 |
| 61. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-02-050 | Malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit",dodatek za każde dalsze malowanie. ( trzecie malowanie pom. 04 , ściana pomiędzy pom.04 a westybul i szatnią ) | m2 | 233,26 |
| 62. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 148,44 |
| 63. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 67,69 |
| 64. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 228,00 |

3.3. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA I TERMICZNA POSADZKI, Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. | m2 | 111,15 |
| 66. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0618-03-050 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) | m2 | 110,35 |

3.4. ROBOTY ŚLUSARSKIE Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021216-01-020 | Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej,o powierzchni elementów do 1,0 m2. (p.a. nakrywa nad kanałem co. wym około 1,00x0,46m ) | szt | 12,00 |
| 68. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1217-03-040 | Obramienia z kątowników o wymiarach 40x40x4 mm (p.a. rama z naspawaną od dołu blachą gr.1,0mm wypełniona betonem-pokrywa do studzienki co - wymiar około 0,56x0,56m) | m | 2,24 |

3.5. STROP PODWIESZONY Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69. | wg nakładów rzeczowych KNNR 70702-020-050 | Montaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm ( typu ARMSTRONG w kolorze białym NR.ref.9244M) | m2 | 118,10 |

3.6. PODŁOGI - POSADZKI ( dod. CPV :45432100-5) Kod CPV: 45262300-4 Betonowanie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1116-02-050 | Posadzki cementowe zatarte na gładko,o grubości 25 mm na podkladzie z styropianu | m2 | 112,44 |
| 71. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1116-03-050 | Posadzki cementowe ,zmiana grubości o 10 mm ( p.a. pogrubienie o 15mm) | m2 | 168,66 |
| 72. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z bet.zwykłego z kruszyw naturalnych,w bud.mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym | m3 | 0,09 |
| 73. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021106-07-050 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową. ( poz. 70 ) - siatka z drutu o średnicy 6,0mm o oczkach 150x150mm ) | m2 | 112,69 |
| 74. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | m2 | 22,84 |
| 75. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0201-050 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) (p.a. TERPLAN-R ATLAS ) Kod CPV: 45262300-4 Betonowanie | m2 | 22,84 |
| 76. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0301-050 | Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" ( p.a. TERPLAN-R ATLAS dodatek 7 mm (Orgbud W-wa) | m2 | 159,86 |
| 77. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2806-05-050 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (Orgbud W-wa)( UWAGA gres maksymalnie zbliżony do płytek marmurowych '' MORAWICA '' | m2 | 23,00 |
| 78. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2809-05-040 | Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych ( p.a. listwa aluminiowa kątowa na połączeniu dwóch rodzajów posadzek ) | m | 9,75 |
| 79. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2809-04-040 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach opowierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa)( p.a. cokolik 15x30cm ) | m | 17,55 |

4. STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.1. ELEWACJA Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80. | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330101-0201-050 | Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych o gr.10cm na zaprawie zbrojeniowej i klejącej Sto-Levell Uni (roboty wykon.ręcznie)- styropian frezowany ) | m2 | 12,54 |
| 81. | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330122-01-040 | Roboty uzupełniające - montaż listew cokołowych z aluminium Sto-Sockelabschlussleiste | m | 10,30 |
| 82. | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330108-0203-050 | Ocieplenie ścian budyn.płytami styrop.10cm,klejonymi do podłoża w techn.Sto Therm Vario,z wyk.ręcz.wyprawy elewac.,zaprawa Sto-Levell Uni,tynk StoMiral WDVS | m2 | 125,88 |
| 83. | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330123-01-020 | Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian | szt | 629,40 |
| 84. | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330101-05-050 | Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styropianowe.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-Levell Uni(roboty wyk.ręcz) | m2 | 47,55 |
| 85. | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330121-0103-040 | Ochrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw.sztucz.I siatki zbrojen.Sto-Gewebewinkel standard,wyrównanie zaprawą Sto-Levell Uni | m | 7,10 |
| 86. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020922-05-050 | Okładziny oddzielnych belek i słupów prostokątnych z masy lastryko,płukane wykonane ręcznie. (słupy na których dokonano skucia odpadającego w kolorze jak pozostałe słupy ) | m2 | 33,88 |
| 87. | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330128-0103-050 | Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną StoSilco Color ( kolor biały ) | m2 | 125,88 |

4.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - UTWARDZENIA Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010101-04-060 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm( p.a. zebranie ziemi w miejscach projektowanego podjazdu do nowej bramy ) | m3 | 4,43 |
| 89. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-05-050 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 13,65 |
| 90. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310109-01-050 | Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm ( beton B-10) | m2 | 13,65 |
| 91. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 13,50 |
| 92. | wg nakładów rzeczowych KNR 00-110317-04-050 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:70/8,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ( p.a . UWAGA kostka betonowa z demontażu starego podjazdu ) | m2 | 13,65 |
| 93. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-08-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km ( p.a. dowóz piasku do zasypki z odległości 14km ) | m3 | 19,11 |

4.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ Kod CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010101-04-060 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm ( p.a. ręczne wybranie podsypki piaskowo-cementowej w miejscu dawnego podjazdu ) | m3 | 0,72 |
| 95. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową( wygrodzenie projektowanego trawnika .) | m | 5,00 |
| 96. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210101-04-060 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km | m3 | 0,85 |
| 97. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010125-03-050 | Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. ( p.a. zebranie wierzchniej warstwy gruntu w miejscu planowanych trawników -grubość około 4cm ) | m2 | 18,00 |
| 98. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210213-01-052 | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim | ha | 0,01 |
| 99. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210213-02-052 | Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm | ha | 0,04 |
| 100. | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210401-02-050 | Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III | m2 | 56,27 |
| 101. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-06-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | m3 | 5,16 |
| 102. | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-08-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km ( na odległość 14 km ) | m3 | 84,14 |
| 103. | wg nakładów rzeczowych (AW) AW4 | Koszty składowania odpadu-ziemi z wykopu | t | 9,62 |